## Slide 1
Blu Borghi – 30/8/2019
Radix Sort in RISC-V asm

## Slide 2: Radix Sort
Specifiche:
Algoritmo di ordinamento non-comparativo, non è limitato al lower bound o(n log n)
Lavora su numeri interi o naturali in una base qualsiasi, a seconda dell’implementazione
Si appoggia a un algoritmo di ordinamento stabile, in questo caso al Counting Sort

## Slide 3: Radix Sort
Funzionamento:
Partendo dalla cifra meno significativa ordina gli elementi prendendo in considerazione uno spazio decimale per volta
In caso di cife identiche mantiene l’ordine (relativo) del passaggio precedente (vedi nell’ultimo passaggio 008, 042, 074)
Non effettua confronti per decidere in che ordine sistemare i numeri

## Slide 4: Algoritmi implementati
Radix Sort
  Funzione richiamata dal programma principale
  Utilizza la funzione Max per trovare il numero maggiore
  Calcola il numero di cifre del numero maggiore, ovvero il numero di passaggi da effettuare
  Per ogni passaggio richiama il Counting Sort selettivo su uno spazio decimale diverso
Counting Sort selettivo
  Ordina l’array che gli viene passato considerando una sola cifra decisa dal chiamante
  Gestisce le cifre uguali mantenendo l’ordine relativo preesistente tra i due elementi
Max
  Restituisce il numero massimo contenuto dell’array passato come parametro

## Slide 5: Costo Computazionale
Calcolo del valore massimo nell’array, costo O(n)
Counting Sort, costo O(n+k), k=10 (sempre costante), supponendo che n>=10 possiamo approssimare a O(n)
Radix Sort, ripete il Counting Sort d volte, dove d è il numero di cifre del valore massimo dell’array ( d = ⌊ log10(max) ⌋ +1 )
Costo complessivo O( n + d*n ), ma d ≥ 1 quindi il costo diventa O(d*n)
Per competere con un algoritmo comparative con O(nlogn), la quantità di cifre del numero più alto deve essere al massimo log2(n)
  ES: n = 1’000 log2(1’000) = 9,9 d ≤ 10 max ≤ 1’000’000’000
Costo in termini di memoria: O(n)

## Slide 6: radixsort()
C++ algorithm_cpp/radix.cpp
RISC-V src/radixsort.s

## Slide 7: countingsort() [1/3]
C++ algorithm_cpp/radix.cpp
RISC-V src/countingsort.s

## Slide 8: countingsort() [2/3]
C++ algorithm_cpp/radix.cpp
RISC-V src/countingsort.s

## Slide 9: countingsort() [3/3]
C++ algorithm_cpp/radix.cpp
RISC-V src/countingsort.s

## Slide 10: max()
C++ algorithm_cpp/radix.cpp
RISC-V src/arrayutils.s

## Slide 11: Debug e Risultati
Compile & Run
  Terminale 1: $ ./build.sh
  Terminale 2: $ ./debug.sh
  La variabile di I/O appare nel debugger in automatico
Risultati ottenuti
  {170, 45, 75, 90, 802, 69, 4, 20} {4, 20, 45, 69, 75, 90, 170, 802}
  {423, 65, 1004, 53, 5} {5, 53, 65, 423, 1004}
  {2, 90, 20, 1} {1, 2, 20, 90}
  {24985,399824,298342} {24985, 298342, 399824}

## Slide 12: Conclusioni
Ogni operazione semplice scritta in codice di alto livello può diventare lunga ed error-prone in RISC-V assembly, quindi è necessario suddividere il problema in più fasi:
  Ideazione dell’algoritmo ad alto livello
  Scomposizione top-down del codice in parti
  Sviluppo (per ogni parte)
    Traduzione del codice hi-level in assembly
    Documentazione del codice tramite commenti
    Debug e Testing
Una volta superato questo ostacolo e completato il programma, RISC-V permette di ottenere una velocità di esecuzione molto alta e ottimizzata.

## Slide 13: GRAZIE PER L’ATTENZIONE